UCHWAŁA Nr 17/96
Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 31 maja 1996 r.

w sprawie lokalizacji i budowy zbiorników na nieczystości ciekłe na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych podmiejskich

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców na podstawie uchwały nr 10/96 X Plenum Krajowej Rady PZD z dnia 9 maja 1996 r. w sprawie realizacji § 67 ust.2 Regulaminu POD wprowadza instrukcję lokalizacji i budowy zbiorników na nieczystości ciekłe (szamba) na działkach w pracowniczych w ogrodach działkowych.

§ 1
Budowa zbiorników na nieczystości musi być zgodna z wymogami sztuki budowlanej i sanitarnej.

§ 2
Odległość zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych winna wynosić:
- 15m od studni dostarczającej wodę pitną,
- 2m od granicy działki, drogi, ulicy lub ciągu pieszego

§ 3
Dopuszcza się lokalizację zbiorników na granicy sąsiednich działek za obopólną zgodą użytkowników tych działek.

§4
Zbiorniki winny być szczelne, przykryte pokrywą z otworem do usuwania nieczystości oraz z odpowietrzeniem wyprowadzonym minimum 0,5 m ponad poziom terenu.

§ 5
Konstrukcja zbiorników i rodzaju użytych materiałów może być dowolna.

§6
Głębokość posadowienia zbiorników w gruncie winna być taka, aby były zabezpieczone przed przemarznięciem.

§7
Objętość zbiornika winna być dostosowana do liczby użytkowników oraz standardu sanitarnego wyposażenia altany (np. zlewozmywak, spłukiwany ustęp, prysznic, wanna).

§8
Zbiornik na nieczystości ciekłe na terenie ogrodu winien być połączony z altaną za pomocą szczelnych przewodów kanalizacyjnych.

§9
Minimalne zagłębienie przewodów kanalizacyjnych w przypadku użytkowania instalacji tylko w okresie z dodatnimi temperaturami winna wynosić ok. 0,4-0,5m.

§10
Zaleca się stosowanie preparatów do biologicznej utylizacji nieczystości.

§11
Zarząd POD sprawuje nadzór nad lokalizacją i budową zbiornika na nieczystości i w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w jego budowie ma prawo wstrzymać budowlę do czasu ich usunięcia.

§12
Członek Związku, na którego działce zbudowany jest zbiornik na nieczystości, ponosi pełną odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych i ochrony wód gruntowych przed skażeniem.

PREZES    Eugeniusz KONDRACKI                   SEKRETARZ    Zbigniew KIELAK