Instrukcja

Prezydium Krajowej Rady w sprawie lokalizacji i budowy zbiorników wodnych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych.

Tekst jednolity uchwały Nr 18/96 Prezydium Krajowej Rady z dnia 31 maja 1996 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Nr 12/98 Prezydium Krajowej Rady z dnia 25 marca 1998 r.

W oparciu o § 77 regulaminu POD Prezydium Krajowej Rady Związku wprowadza instrukcję lokalizacji i budowy zbiorników wodnych na działkach w pracowniczych ogrodach działkowych stałych.

§ 1

Działki w stałych pracowniczych ogrodach działkowych mogą być wyposażone w basen, brodzik, oczko wodne, których łączna powierzchnia nie może przekraczać 15 m˛. Powierzchnię mierzy się po obrysie zabudowy zewnętrznej zbiornika.§ 2

§ 2

Zbiorniki wodne winny być zlokalizowane w części rekreacyjnej działki; basen w odległości co najmniej 2m, a pozostałe zbiorniki minimum 1 m od granicy działki. Maksymalna głębokość zbiorników nie może przekroczyć 1m.

§ 3

Materiały zastosowane do budowy, jak i wykonanie zbiornika wodnego winno być zgodne z wymogami sztuki budowlanej, a brzegi winny być odpowiednio umocnione i zabezpieczone, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla osób korzytających z działki.

§ 4

Budując zbiornik wodny należy przewidzieć możliwość wymiany wody i jego opróżnianie na okres zimowy. Wymiana wody nie może powodować podtapiania sąsiednich działek. Za szkody wynikłe z tego tytułu odpowiedzialność ponosi członek związku posiadający na działce zbiornik wodny

§ 5

W przypadku napełniania zbiornika wodnego wodą z sieci wodociągowej ogrodu powinien być zainstalowany wodomierz do rozliczania kosztów zużycia wody.

§ 6

- Zarząd ogrodu ma prawo zapoznać się w każdym czasie z projektem i stosowanymi rozwiązaniami technicznymi przy budowie zbiornika wodnego.

- Zarząd wstrzymuje budowę lub przebudowę zbionika wodnego w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących w Związku przepisów

- Członek związku obowiązany jest usunąć stwierdzone przez zarząd nieprawidłowości.

§ 7

Członek Związku posiadający na swojej działce zbiornik wodny ponosi całkowitą odpowiedzialność za zapewnienie odpowiednich warunków sanitarno-higienicznych oraz bezpieczeństwa.

Prezydium Krajowej Rady
Polskiego Związku Działkowców